《飞越牌KXJ-30型全自动捆钞机》

维

修

手

册

单位：温州飞越金融设备有限公司

单位地址：温州大道1611号（黄屿工业区）

联系电话：0577-86777023  传真：0577-86777069

网址：www-feiyue-cn.com  EMAIL：webmaster@feiyue-cn.com

前  言

KXJ-30型全自动捆钞机是我公司自主研制开发的高科技智能型捆钞机，具备电脑控制、电脑自动检测、报警显示、自动延时关机等多种功能，是一种可应用于目前国内所有规格纸币捆扎的精良设备。

该机其主要特点为：在钞票捆扎过程中，没有旋转和重复施压动作，三组带道集成一体，纸币一次置入定位，三条捆扎带同时完成捆扎，速度极快。

目  录

一、性能参数

二、构造、原理

1、机架、外壳

2、压紧机构

3、导带机构

4、进退带机构

5、捆扎机构

6、面额调整机构

7、储带机构

8、电气部分

三、设备内部参数的设定

四、零部件拆装及更换

五、常见故障的部位、原因及排除

一、KXJ-30型全自动捆钞机性能参数

1、工作电源：    单相、220V/50HZ；

2、功率：        ≤300W；

3、最小捆扎范围：长×宽×高  110×57×80mm；

最大捆扎范围：长×宽×高  180×80×130mm；

4、捆扎带规格：  宽×厚  6×0.6mm，12×0.5mm，14×0.5mm；

5、捆扎速度：    <18秒/捆；

6、压紧力：      4000-10000N；

7、捆紧力：      >200N；

8、设备净重：    118kg；

9、外形尺寸：    长×宽×高  530×525×1230mm。

操作面板说明

1、 松币：  压板上升，将压紧的钱币松开；

2、 压币：  压板下降，将钱币压紧；

3、 退档：  将挡钞板从小面额档位调至大面额档位；

4、 进档：  将挡钞板从大面额档位调至小面额档位；

5、 直进：  直带手动进带；

6、 直退：  直带手动退带；

7、 直切：  按此键，停顿一下，再按可将捆钞带从直带刀口处切断；

8、 横进：  横带手动进带；

9、 横退：  横带手动退带；

10、横切：  按此键，再停顿一下，再按可将捆钞带从横带刀口处切断；

11、工作/暂停键：使设备进行工作或暂停工作。

二、构造、原理

- 机构、外壳

机架由角铁精心焊接而成，它是设备的主要构成部分之一。机架底部焊有带盘支架供储带之用，机架中部有机座板，设备的主要部件都安装在机底板上。机架上部有上盖板，承载减速机等一些零部件，外壳由3部分组成通过螺丝连接固定机架上，操作面板装在外壳上。

- 压紧机构

本机构由减速机总成、丝杆、压板组成。由减速箱推动丝杆压板向下对纸币施加压力。

减速机总成左端的调节螺杆可调节，减速箱的轴向间隙，当减速机噪音太大或压紧力不够时可调节此螺杆，减速机总成下装有左右架与设备上盖板连接。

减速机图：

3、导带机构

导带机构可分直带导带机构和横带导带机构。直带导带机由带槽压盖、引带刀、左滑道，簧片、压板、右滑道、右滑道活门组成。横带导带机构由进带嘴、引带刀、下滑道、前门滑道、压板、后滑道组成。为了保证捆钞带在带槽里面前进顺畅，必须保持带槽里面干净无异物堵塞。各引导捆钞带前进的零部件高低位置正确。

4、送带机构

送带机构由送带体电机、送带轮和压带轮光耦构成。送带时，电机带动送带轮转动。送带轮是主动的，压带轮是被动的。送带轮和压带轮之间的夹紧磨擦力带动捆钞带前进后退。装在压带轮总成的遮光盘上方的光耦起控制和判断捆钞带进或退，进退长短，捆钞带进退状况的作用。

送带体总成图：直送带体总成 横送带体总成

5、捆扎机构

捆扎机构是本设备的主要机构。它由1#、2#、3#捆扎架、下烫头立柱总成组成。1#捆扎架由电机大齿轮支架；刀总成、上滑板、内滑板压盖、拨杆等组成。2#捆扎架跟1#捆扎架结构一样，只是零件方向相反。3#捆扎架由电机、凸轮组总成、刀总成、支架、上滑板、内滑板、滑板上下拨杆、烫头下拨杆等组成。下烫头立柱总成由下烫头立柱压盖、摆臂扭簧、下烫头复位拉簧等组成，1#、2#、3#捆扎架按“品”字形布局，下烫头立柱总成在1#、2#捆扎架中间安装在机座板上。
    以1#捆扎架为例介绍工作原理：捆钞带从刀总成引带刀口处穿过，再从内滑板下面穿过，经过导带系统，捆钞带绕一圈后，带头从引带刀上平面穿过，再从内滑上面，上滑板下面穿过。捆钞带送到位后，横切电机转动。引带刀顶上，将带头在上滑板上顶紧，送带机构开始退带，捆钞带抽紧后横切电机继续转动。压带刀顶起压住带头带尾，同时内滑板退出下烫头钻进带头带尾中间，内切刀压紧烫点，下烫头从带头带尾间抽出，内切刀再次顶上，切断带尾，并再次压紧烫点。上滑板从钱捆中拔出。上滑板、内滑板复位，一个捆扎周期完成，凸轮组转动360度，凸轮组转动节律由光耦传递信号给微型电脑控制。2#、3#捆扎架的捆扎原理是一样的。

1#2#3#捆扎架、下烫头立柱外形图及相关参数如下：

1#捆扎架图、 +刀总成图

2#捆扎架图、 +刀总成图

3#捆扎架图、 +刀总成图

下烫头立柱总成图  3#凸轮组图

上烫头总成分为针扎式上烫头和实烫式上烫头总成两种。上烫头总成主要集中在压板上。

①针扎式由上烫头凸轮、钢丝、杠杆、上烫头钢管。上烫头发热芯等组成。针扎式上烫头总成的工作原理是捆扎架在工作的时候，通过上烫头凸轮的作用拉动钢丝，使扛杆带动上烫头针管在钱捆十字交叉处形成扎烫。

②实烫式由上烫头凸轮.钢丝扛杆,上烫头.顶杆等组成.实烫式上烫头总成的工作原理是捆扎架在工作的时候通过烫头凸轮的作用拉动钢丝.当上烫头被钱捆,捆在十字交叉点里面时,钢丝带动顶杆顶下,压紧烫点,钢丝带动上烫头从钱捆中拨出,顶杆再次顶下,使烫头更牢固.最后钢丝带动上烫头和顶杆复位。

6、面额调整机构

本设备的面额调整机构是自动调整的，即面额调整通过操作面板上进退档键，该机构由档钞板、小电机、螺杆、螺套、控制光耦组成，面额调整分五个档位，按“进档”或“退挡”键，一次档位跳动一次。

面额调整机构是通过控制光耦的控制小电机正反转，带动档钞板的进退来实现。

7、储带机构

本设备有三卷捆钞带安放于设备下部，支架上分别为二条横带、一条直带。

每个捆钞带盘总成由带盘、芯轴、回位发条等组成。

8、电气部分

KXJ-30型电路图

本机共有7个检测光耦，它们分别是压头位置检测光耦（松币光耦）、压紧检测光耦（压币光耦）、直进退带检测光耦、横进退带检测光耦、直切带凸轮位置检测光耦、横切带凸轮位置检测光耦、档钞板位置检测光耦。

光耦的工作原理，同2005型，见2005（2002B）维修手册。

光耦的检测方法原理：

在电脑盒上有一个小开关，用于切换“工作”和“测试”状态，在“测试”状态时，面板上的指示灯分别显示各检测光耦的工作状态，光耦板上的指示灯仅仅只能反映光耦板本身的工作是否正常，而在“测试”状态下，面板上的指示灯则是指示由各检测光耦与电脑的连线及电脑内部相应电路组成的整个检测电路的工作是否正常，这个指示才是真正的检测信号指示。所以检测光耦好坏时，打开机器电源，先将电脑盒上小开关拨到“测试”档，拿一个不易被光穿透的片状东西（如铁片）在光耦槽中间做晃动，遮一下光耦槽，再拿开，同时注意观察操作面板上显示灯有无变化，如果有反应则说明光耦正常，传输线路正常，如果无反应则说明光耦坏或传输线路不通。

整机工作过程和原理

a、复位过程

当捆钞机按下“工作”按钮，此时如压板和凸轮已处于初始位置，则进入压币过程，如果不是，则先复位压板和凸轮的位置，复位完成后，需再次按“工作”按钮，才进入压币过程。

- 压币过程

压紧电机通电转动，通过减速机带动压头压紧。压紧检测光耦输出周期性变化的信号。一旦压头压紧到位，电机停止转动，该光耦的输出信号也就不会变化，电控器据此切断压紧电机电源。程序进入进带过程。

c.进带过程

送带电机进带,进带长度是由电控器内程序设定的,一旦到达预置的长度,送带电机停止转动。程序进入压带过程。

d.压带过程

凸轮轴驱动电机工作,带动凸轮组转动,当遮光片遮住检测槽时,表示引带刀已顶下压带, 凸轮轴驱动电机停止工作。程序进入退带过程。

e．退带过程

送带电机反转退带，退带检测光耦输出周期性变化的信号。一直到带子拉紧，检测轮停止转动，该光耦的输出信号也就不会变化，电控器据此停止送带电机的工作。程序进入切带过程。

f．切带过程

凸轮轴驱动电机重新启动，凸轮组转动，进行压带---熔带---压烫---切带---烫紧周期工作，当遮光片离开检测槽时，表示切带已完成，凸轮轴驱动电机停止工作。程序进入松币过程。

g．压紧电机通电反向转动，通过减速机带动压板松开。当遮光片遮住压头位置检测光耦时，表示松币已到位，切断压紧电机电源，发出蜂鸣声表示已完成整个工作过程。（压头位置检测光耦上面设置一行程开关，一旦压头位置检测光耦失误时，由行程开关切断电源，防止压板超出行程。）

三、内部参数设定

1、30B型设置

A、直带进带长短设置：关闭电源后，按住直进键不放，同时打开电源，松开直进键，此时只有直进带指示灯和温度显示灯亮，按动升温或降温键可设置直带带头的长短。(显示格越多带头越长)

B、横带进带长短设置：关闭电源后，按住横进键不放，同时打开电源，松开横进键，此时只有横进带指示灯和温度显示灯亮，按动升温或降温键可设置横带带头的长短。(显示格越多带头越长)

C、直、横带捆扎设置：关闭电源后，按住直切和横切键不放，同时打开电源，松开直切和横切键，此时直切和横切灯全亮或全灭均为直带和横带都捆，若直切指示灯亮，横切指示灯灭，则机器只捆直带。反之，则只捆横带。按直切、横切键可设置。

2、30B1型设置

与30B型A-C项相同。

加热方式转换（高、低温转换）：关闭电源后，按住直退和横退键不放，同时打开电源，松开直退和横退键，此时直退和横退灯全亮则表示加热方式和30B型相同（高温加热），若直退和横退指示灯全灭则按电脑程序低温加热。任意按直退或横退键可设置。

基础温度设置：关闭电源后，按住松币和直切键不放，同时打开电源，松开松币和直切键，按动升温或降温键可设置程序内部基础温度（温度显示一般设置为3—4格为宜）。

3、30B2型设置

与30B型A-C项相同

加热方式转换（高、低温转换）：关闭电源后，按住直退和横退键不放，同时打开电源，松开直退和横退键，此时直退和横退灯全亮则表示加热方式和30B型相同（高温加热），若直退和横退指示灯全灭则按电脑程序低温加热。任意按直退或横退键可设置。

基础温度设置：关闭电源后，按住松币和直切键不放，同时打开电源，松开松币和直切键，按动升温或降温键可设置程序内部基础温度（温度显示一般设置为3—4格为宜）。

延时断电时间设置：关闭电源后，按住松币和压币键不放，同时打开电源，松开松币和压币键，按动升温或降温键可设置机器延时断电时间，每一格为10分钟。

挡钞板复位设置：关闭电源后，按住进档和退档键不放，同时打开电源，松开进档和退档键，点动退档键将挡钞板位置退至100圆币捆扎时的合适位置，再按一下进档键，使档位指示灯点亮在100圆的位置上。

- 30C型设置

与30B型A-C项相同。

延时断电时间设置：关闭电源后，按住松币和压币键不放，同时打开电源，松开松币和压币键，按动升温或降温键可设置机器延时断电时间，每一格为10分钟。

挡钞板复位设置：关闭电源后，按住进档和退档键不放，同时打开电源，松开进档和退档键，点动退档键将挡钞板位置退至100圆币捆扎时的合适位置，再按一下进档键，使档位指示灯点亮在100圆的位置上。

注：每项设置操作完成后必须关机保存，再开机时相应设置才能生效！

四、零部件拆装及更换

1、下烫头立柱拆卸方法：

a、先拆掉箱体后板中间档钞板部分（档钞板上部份用M4内六角螺丝连接，下部份用M4	半圆头不锈钢螺丝连接，拧下螺丝即可拿下档钞板）；

b、拿掉3#烫头摆臂拉簧（挂在横带送带体固定座上的拉簧）；

c、拆下烫头立柱上盖板（M4不锈钢沉头螺丝）；

d、用加长型M5内六角扳手，在3#凸轮组座处拧下固定烫头立柱的两颗螺丝（可先用手指在3#凸轮组的后面机座上摸准螺丝的位置，再换扳手拧下）；

e、接线柱处拆掉烫头与变压器输出连线；

f、用手捏紧1#、2#下烫头，让它们及烫头摆臂缩回烫头立柱里面，转动前面大齿轮（方向如上图箭头方向），同时捏烫头的手也向上用力拔，当转动至内、外滑板全部退出时，此时烫头立柱应该可以拿出。

2、送带体总成

a、直带送带体总成

直带送带体总成位于设备右侧，挨着2#捆扎架总成，要拆下送带体时，需将送带体支座与机座板连接的螺丝拆下，整个送带体总成就可以与设备分离。更换送带体上的零件，安装送带体时，先用螺丝轻带住送带体座，调整送带体左右上下位置，使送带体出带口与捆扎架进带口对准，拧松压带轮顶紧螺丝，拿捆钞带按正常进带方向穿过送带体和捆扎架，调整送带体位置，使捆钞带进带顺畅后，紧固送带体座即可。

b、横带送带体总成

横带送带体位于捆扎机构后面，由四颗M5内六角螺丝紧固送带体支座，送带体四角有螺杆支撑。拆卸横带送带体时，需将送带体支座与机座板连接的螺丝松开，送带体即可松动，去除上面的连线即可拿出送带体总成。装配送带体总成时，先用螺丝将送带体稍微带住，调整送带体出带口与捆扎架进带口位置，拿一根捆钞带从送带体进带口向上捅，感觉捆钞带从导带体进带口到捆扎架引带刀口出来是否非常顺畅不阻带，同时试另外那跟横带不阻带后，紧固送带体支座螺丝，调节好支撑螺钉的松紧度，紧固螺帽。

五、常见故障的部位、原因及排除

| 部件位置 | 故障现象 | 原因 | 排除与处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压 紧 机 构 | 减速机 启动困难 | 气温过低，机油太稠 启动电容坏 | 从加油孔滴加煤油或柴油稀释或反复启动减速机 更换电容 |
|  | 减速机 噪声过大 | 蜗轮-蜗杆运动间隙过大或其他 | 调整蜗杆顶紧螺丝，如不能排除更换减速机 |
|  | 不能松币 或捆币报警 | 松币光藕坏或与电脑连接的传输线路不通 松币行程开关坏或与之连接的线路断 松币大继电器坏或电脑合内小继电器坏 压板与箱体卡住、阻力大或减速机内部卡死 | 更换光藕或检查线路 更换行程开关，检查线路 更换或取出修复 调整或更换减速机 |
|  | 不能压币 或压币报警 | 压币光藕坏或传输线路不通，有误 压币限位行程开关坏，触点没弹开，或线路问题 压币大继电器坏或电脑合内小继电器坏 机械卡死 | 更换光藕或检查线路 更换行程开关或检查线路 更换或取出修复 调整部件位置 |
|  | 纸币没压紧 直带进带 | 压币光耦坏或传输线路问题 挡片与压币光耦位置偏离 | 更换或检查 调整 |
| 进退带 机 构 | 不进带或进带报警 | 压带轮顶紧螺丝，调节太紧或太松 送带通道内有毛絮或异物堵塞 光耦坏或光耦与遮光盘位置偏离 电机启动电容坏，或电机转动缓慢或电机坏 电脑盒进带继电器坏 | 重新调整适当松紧 清扫、清理 重新调整遮光盘于光藕槽中心位置 更换电容，调节电机后部顶紧弹簧或更换电机 更换 |
| 导带机构 | 不退带或退带报警 | 电脑盒内退带继电器坏 压带轮顶螺丝太紧或太松 电机反转缓慢 捆钞带没送到位 捆钞带带未压牢 | 更换或修复 重新调节至适当松紧 调节电机后部，顶紧弹簧 送带轮磨损严重，需更换，遮光盘与光耦高低位置。 E、引带刀不够长或压缩行程太大需重新调整。上滑板断裂或上翘变形厉害需更换 |
| 进退带机构 | 捆钞带缠住送带轮 | 压带轮顶的太紧 捆钞带太薄 塞片位置偏移 | 调整压带压力 更换合格捆钞带 调整至理想位置 |
|  | 进带受阻 | 压带轮压力不足 各带槽及连接过渡处不光滑，位置不对或有异物堵塞 有刀块不复位 捆钞带弯曲 带道活门没压住捆钞带 捆钞带方向装反 | 调整压带轮弹簧压力 调整清理 在刀杆运行部位滴少许缝纫机油，并按切带键动作几次即可 更换捆钞带 修复 重新安装带筒方向 |
|  | 退带抽带不紧 | 压带轮压力不够 送带轮使用太久，磨损严重 | 适当调紧压带轮压力 更换磨损过的送带轮 |
| 捆扎机构 | 切带报警或不能切带 | 凸轮轴与电机轴不同轴，切带的力度不足 切带光耦坏 3#内切刀顶住3#内滑板，电机转不动 电脑盒继电器没吸合 电网电压低，电机转动无力 二极管击穿（RL207） | 调整 更换 将3#内滑板取出整平后装好，再将3#滑板下拨杆取下整形敲弯装上即可 修复或更换 重新选择电源 更换电脑板D9D10二极管 |
|  | 带切不断 | 内切刀压缩行程过大 上滑板断裂或变形上翘 上滑板没复位 内切刀轴承破裂 | 重新调整压缩行程1-1.5mm范围 更换或整形 检查滑板进退灵活度 更换滚轮轴承 |
|  | 钱捆崩带 | 烫头烧坏 烫头积碳多 烫头没进到位 烫头温度过低 烫头挨住烫头立柱，温度散掉 | 更换烫头 清理 调整烫头上下左右的高度和间隙 调节控制钮，升高设备温度 调整至烫头悬空 |
|  | 上滑板变形或易断裂 | A、引带刀、内切刀、压带刀过长 或压缩行程过小 | A、按规定尺寸调节各刀长度和压缩行程 |
|  | 刀不复位 | 刀头拉簧脱落或断裂无力 设备使用时间长，内切刀、引带刀磨损，配合间隙大 切带光耦坏或切带遮光片松动移位 刀体上有脏物或生锈层 | 重新挂上或更换新拉簧 更换刀总成 清理刀体上油污或将刀体背面用细砂纸打磨 更换光耦，调整遮光盘至正确位置后，紧固遮光盘上顶丝 |
| 面额调整机构 | 面额灯亮两个或两个以上操作无反应 | A、面板显示紊乱 | A、重新将挡钞板设置至100元位置 |
|  | 进退挡报警 | 位置光耦坏或光耦与遮光轮位置偏离 挡钞板螺杆与螺套卡死，小电机转不动 电脑控制失灵 | 更换或调整 拆下挡钞板，恢复螺杆在螺套里面的灵活性再装上 重新将挡钞板设置至100元位置 |
| 储带机构 | 带盘不复位、回缠 | 发条簧片断裂或卡住 芯轴弹簧太松 | 更换或修复 将弹簧拉长 |

温州飞越金融设备有限公司

工程技术部

售后服务部

2008.1